PRZEDMIARY    ROBÓT

1. ,,Remont  drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr 371              w miejscowości Jakubowice

na odcinku o długości 350mb”

Dane charakterystyczne remontowanego odcinka  drogi tj.:

- długość drogi  – 350,00 [m]

- szerokość jezdni drogi  – 4,00 [m]

- powierzchnia – 350,00 [m] x 4,00 [m] = 1 400,00 [m2]

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość | Cena /jedn./ | Wartość /netto/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Roboty przygotowawcze ( niwelacyjne z wywozem urobku - humusu ) |
| 1. | Profilowanie, korytowanie i niwelowanie istniejącej nawierzchni drogi pod ułożenie warstw podbudowy 350,00m x 4,00m | m2 | 1 400,00 |  |  |
| 2. | Wywiezienie zebranego humusu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Zamawiającego. | m3 | 30,00 |  |  |
| II. | Podbudowa jezdni drogi |
| 1. | a) wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 10[cm] 350,00m x 4,00m x 0,10m | m3 | 140,00 |  |  |
|  | b) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 20/60[mm] stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 20[cm] 350,00m x 4,00m x 0,20m | m3 | 280,00 |  |  |
| III. | Nawierzchnia jezdni drogi |
| 2. | Wykonanie górnej warstwy z mieszanki sortowej o frakcji 0-31,5[mm] stabilizowanej mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 5[cm] 350,00m x 4,00m x 0,05m | m3 | 70,00 |  |  |
| Razem wartość /netto/ |  |
| Podatek VAT .......... % |  |
| Łącznie /brutto/ |  |