PRZEDMIAR  ROBÓT

,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Niemcówka (oznaczonej                           w ewidencji gruntów nr 503 obr. ewid. Suchodółka),

stanowiącej własność GMINY OŻARÓW"

Dane charakterystyczne przebudowywanego i remontowanego odcinka drogi:

1) długość   drogi:    1513,00 [mb]

2) szerokości drogi:  5,00 [m]

a)  szerokości jezdni  drogi:  4,0 [m]

b) pobocza po obu stronach jezdni o szerokości:  0,5 [m],

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miary |  | /jedn./ | /netto/ |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Roboty przygotowawcze |
| 1. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w zakresie geodezyjnego wyznaczenia pasa drogowego dla odcinka drogi o nawierzchni utwardzonej materiałem kamiennym ze sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,157 |  |  |
| 2. | Frezowanie nawierzchni: |  |  |  |  |
|  | a) frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscu połączenia projektowanej nowej nawierzchni z istniejącą nawierzchnią drogi gminnej w granicach pasa drogowego średnio do gr. 6 [cm] o szerokości 1,5[m] z transportem sfrezowanego materiału na teren ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWIE; ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20km. | m2 | 9,00 |  |  |
|  | 6,0m x 1,5m |  |  |  |  |
|  | b) frezowanie nawierzchni bitumicznej gdzie występuje niedostateczna podbudowa drogi średnio o gr. 6[cm] z transportem sfrezowanego materiału na teren ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W OŻAROWIE; ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 20km. 4,0m x 4m + 4,0m x 3,5 m + 4m x 5m | m2 | 50,00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne usunięcie niedostatecznej podbudowy w miejscach gdzie była frezowana nawierzchnia asfaltowa jezdni drogi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 20km. (4,0m x 4m + 4,0m x 3,5 m + 4m x 5m) x 0,50m | m3 | 25,00 |  |  |
| II. | Wykonanie podbudowy z kruszywa. |
| 1. | Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej o grubości warstwy po zagęszczeniu 10[cm] w miejscu gdzie była usunięta niedostateczna podbudowa. (4,0m x 4m + 4,0m x 3,5 m + 4m x 5m) x 0,10m | m3 | 5,00 |  |  |
| 2. | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego grubego i drobnego o grubości warstwy po zagęszczeniu 40[cm], w miejscu gdzie była usunięta niedostateczna podbudowa. (4,0m x 4m + 4,0m x 3,5 m + 4m x 5m) x 0,40m | m3 | 20,00 |  |  |
| 3. | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10[cm], pod ułożenie warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej. 157,0m x 6,0m x 0,1m | m3 | 94,20 |  |  |
| III. | Wykonanie nawierzchni docelowe ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych |
| 1. | Ułożenie warstwy wyrównującej z mieszanek mineralno - asfaltowych w ilości 100kg/m2 w miejscach gdzie byłą wymieniana podbudowa. (4,0m x 4m + 4,0m x 3,5 m + 4m x 5m) x 100 kg/m2 : 1000 | tona | 5,00 |  |  |
| 2. | Ułożenie warstwy wiążącej (wyrównawczej) mineralno – bitumicznej AC16W o grubości warstwy po zagęszczeniu śr. 4[cm] 157,0m x 4,1m | m2 | 643,70 |  |  |
| 3. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni drogi i skropienie jej emulsją asfaltową. 1356,0m x 4,0m | m2 | 5424,00 |  |  |
| 4. | Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości warstwy po zagęszczeniu 5[cm] wraz z oblaniem krawędzi emulsją asfaltową. 1513,0m x 4,0m | m2 | 6052,00 |  |  |
| IV. | Roboty wykończeniowe |
| 1. | Wykonanie utwardzenia poboczy po obu stronach jezdni mieszanką sortową o szerokości po 50[cm] po obu stronach jezdni. 2 x 1356m x 0,50m x 0,05m + 2 x 157m x 0,50m x 0,09m | m3 | 81,93 |  |  |
| Razem wartość /netto/ |  |
| Podatek VAT .......... % |  |
| Łącznie /brutto/ |  |